- Costruzione di un Pannello Solare -

Questo piccolo pannello solare rappresenta la mia prima realizzazione nell’ambito dell’energia alternativa. L’ho iniziato svariati anni fa e l’ho realizzato come l’ho sempre immaginato non avendone (a quei tempi) mai visto uno dal vivo !!!

Lo scopo della realizzazione non era quella di riscaldarmi l’acqua di casa, ma come per la maggior parte degli oggetti da me costruiti, utilizzare materiali di recupero e/o già disponibili per costruire un modello didattico per capire il principio di funzionamento e su cui poi sviluppare eventuali realizzazioni destinate all’utilizzo vero e proprio. Le fasi costruttive si sono avvicendate negli anni e, a prototipo iniziato, quando ho cominciato ad affrontare seriamente l’argomento studiando depliant pubblicitari, testi sull’argomento e gli innumerevoli siti di autocostruzione, mi sono subito reso conto dei limiti della mia opera, che ora forse svilupperei diversamente.

La curiosità di vedere finito quello che  avevo da anni pensato, mi ha portato a concludere comunque l’opera. Da alcuni esperimenti fatti, vi posso assicurare che nonostante tutti i limiti, l’acqua si scalda davvero, tanto che ho pensato di sviluppare il progetto collegando al pannello un piccolo scaldabagno da 25 litri modificato e trasformato in scambiatore. Per aumentare la ricettività della piastra assorbente di rame (tubi compresi), prima di montare il vetro, ho verniciato quest’ultimi con della vernice nera per alte temperature, tipo quella utilizzata per le marmitte delle moto e auto.

www.ricicreare.it – info@ricicreare.it

Materiale utilizzato :

- Metri 8 di tubi di rame - diametro 10 mm.

- N° 1 piastra di rame mt 1 x mt 0,60 - spessore 5 mm.

- N° 14 curve a 90° a saldare – diametro 10 mm.

- N° 1 lastra di vetro mt 1,10 x mt 0,51.

- Metri 3,5 di profilato a “L” di alluminio – 30 x 30 mm.

- N° 1 pannello di Stifferite mt 1,20 x mt 0,60 – spessore 30 mm.

- N° 1 foglio di compensato – circa 1 mq – spessore 10 mm.

- Vernice nera per alte temperature.

- Rivetti e Rivettatrice.

- Fiaccola per saldature a stagno.

- Viti auto filettanti

- Trapano + punte

- Raccorderia varia di rame a saldare

- Materiale di consumo.

www.ricicreare.it – info@ricicreare.it

# Text boxes

520

1120

1120

### Compensato spessore 10 mm

### Lastra di rame “assorbente” - 0,5 mm

520

80

30

50

### Stifferite spessore 30 mm sprssore

### Tubi di rame diametro 10 mm

110

### Vetro spessore 6 mm

www.ricicreare.it

### Firenze, Ottobre 2006

### Curve a 90° a saldare